# Рекомендуемая схема установки ксенона

ВНИМАНИЕ   на корпусе блока поджига -  минус (земля), проверьте полярность заземления вашего автомобиля, в случае плюса +, изолируйте блок от корпуса

При подключении ламп 9004,9007, H4,  проверьте полярность управляющих проводов, для предотвращения  короткого замыкания

Инструкция по установке  HID Системы на Автомобиль (Мотоцикл)

- Перед началом установки отключите зажим «+» автомобиля от аккумулятора.

- Внимательно изучите рекомендуемую схему подключения

- Произведите монтаж проводки блоков управления и ламп как описано ниже:

Установка БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ (Балласт)

- Выберите место для установки балласта , при котором не натягиваются провода питания ламп и балласта. Приоритетом обладают места , наиболее защищенные от загрязнений и менее подверженные тепловому нагреву и воздействиям внешней среды.

- Используя монтажный набор закрепите балласт на плоской поверхности. Для этого необходимо просверлить отверстия диаметром 3мм и зафиксировать монтажную скобу саморезами. Необходимо добиться жесткой фиксации балласта к поверхности .

- Уложите жгут проводов и зафиксируйте их стяжками из монтажного комплекта.

Установка  HID ламп

- Снимите защитную крышку с фары и получите доступ к лампе , подлежащей замене.

- Отсоедините провода питания лампы и извлеките ее из посадочного места.

- Просверлите в защитной крышке отверстие диаметром 23мм , протяните через него провода, идущие к блоку управления , затем установите влагозащитную резинку в отверстие крышки.

- предварительно обезжирив колбу лампы спиртом , установите HID лампу в штатное посадочное место и зафиксируйте ее.

- Установите защитную крышку на фару.

- Произведите коммутацию согласно рекомендованной схеме.

- Подсоедините зажим «+» автомобиля к аккумулятору.

- Заведите мотор и включите фары.

- Проверьте работоспособность системы и соответствие цветовой температуры свечения характеристике , указанной на упаковке. Допускается  разность  ±500 К.

- Отрегулируйте фары.

Случаи , не являющиеся неисправностями HID системы

- Цвет свечения работающих ламп незначительно различается друг от друга. Незначительная разность цвета является нормальной характеристикой изделия.

- Цвет свечения лампы быстро меняется после включения.

- Шум от блоков управления . Шум носит незначительный характер и понижается после установления рабочих параметров системы.

- Неудовлетворительное включение ламп после того , как они были включены и быстро выключены. Иногда лампы не могут запуститься вследствие срабатывания защиты  в балласте; если через несколько секунд было повторное включение и лампы  включились то это не является  неисправностью системы.

Меры  Безопасности

- При повреждении компонентов HID системы немедленно прекратите установку и обратитесь к своему дилеру за консультацией

- Если вы обнаружили какие-либо повреждения балластов или ламп , также немедленно прекратите установку

- Не производите установку влажными или замасленными руками. Это повышает опасность получить поражение высоким напряжением.

- При работающих лампах противопоказано смотреть на них длительное время без применения защитных средств (затемненные очки) , что может привести к травмам зрения.

- Электрические соединения должны быть надежными и изолированными от воздействий внешней среды. Плохие , окислившиеся соединения могут стать причиной нагрева и вследствие  задымления и возгорания проводки.

- Аккуратно обращайтесь с лампами и перед установкой в оптический элемент производите обезжиривание колбы лампы при помощи  спирта и  куска мягкой ткани.

Предостережение Пользователю

- Не прикасайтесь к лампам , балластам и высоковольтным проводам после включения .

- Не включайте и не выключайте фары без видимой надобности .Это отрицательно сказывается на сроке службы ламп и ведет к истощению электродов лампы и как следствие ухудшению освещенности .

- При обнаружении отказа оборудования или возникновения опасного состояния прекратите использование оборудования и обратитесь в установочный центр.

- Если внезапно погас головной свет – это может стать причиной срабатывания защите в балласте – в этом случае необходимо остановиться и провести повторное включение через 10 минут . при частом повторении данной ситуации необходимо обратиться  к установщику.

- Регулировка света фар должна быть тщательно выполнена специализированным прибором во избежание ослепления встречного транспорта и пешеходов.

- Всегда поддерживайте стекла фар в чистом состоянии . Настоятельно рекомендуется установить  очиститель фар высокого давления- это существенно повысит удобство пользования фарами ; т.к грязные стекла фар дополнительно рассеивают свет и заслепляют водителей встречного транспорта и пешеходов.